上海新进芯微电子有限公司

功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目

变更环境影响报告书简本

编制日期：二〇一二年九月

目  录

1.	建设项目概况	1

1.1	建设项目的地点及相关背景	1

1.2	建设项目主要建设内容	2

1.3	生产工艺	4

1.4	生产规模	6

1.5	建设周期和投资	6

1.6	建设项目选址合理性分析	6

1.7	产业政策的符合性分析	7

1.8	规划的符合性分析	8

2.	建设项目周围环境状况	10

2.1	建设项目所在地的环境现状	10

2.2	建设项目环境影响评价范围	11

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	13

3.1	污染物排放及治理措施	13

3.1.1	废水污染源排放及治理措施	13

3.1.2	地下水污染防治措施	16

3.1.3	废气排放及治理措施	17

3.1.4	噪声产生及防治措施	21

3.1.5	固体废弃物产生及处置情况	21

3.1.6	变更前后污染物排放情况对比	23

3.2	环境保护目标	24

3.3	项目主要环境影响及其预测评价结果	26

3.4	污染物达标排放分析	28

3.5	环境风险分析	30

3.5.1	风险预测结果	30

3.5.2	风险防范措施	31

3.5.3	风险应急预案	31

3.6	建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果	33

3.7	建设项目对环境影响的经济损益分析结果	33

3.8	建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	34

3.8.1	环境监测计划	34

3.8.2	环境管理规章制度	35

4.	公众参与	36

4.1	公众参与调查	36

4.1.1	调查目的	36

4.1.2	调查方法	36

4.1.3	调查对象	40

4.2	调查结果统计	43

4.2.1	参与调查人员的基本情况	43

4.2.2	对本项目建设的意见统计	44

4.2.3	调查意见分析	46

4.2.4	结论	46

4.2.5	小结	47

5.	环境影响评价结论	50

6.	联系方式	50

# 建设项目概况

## 建设项目的地点及相关背景

上海新进芯微电子有限公司功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目建设于上海紫竹科学园区紫星路1600号。

2004年，上海力芯集成电路制造有限公司拟于上海紫竹科学园（上海市闵行区紫星路1600号）建设功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目（以下简称“集成电路项目”）。该项目于2005年取得原国家环保总局以环审[2005]7号下达的环评批复。

“集成电路项目”一期工程包括办公楼（含研发设计及测试生产）、餐厅、门卫以及变电站、冷冻机、热泵和冷却塔等设施，一期工程完工后，2008年11月国家环保部出具《关于上海力芯集成电路制造有限公司功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目一期工程竣工环境保护验收委托的函》（环验函[2008]52号）委托上海市环保局对一期工程进行验收，2009年4月上海市环境保护局下达了《关于上海力芯集成电路制造有限公司功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目（一期工程）竣工环境保护验收的审批意见》（沪环保许管[2009]302号），同意一期工程竣工环保验收。

2009年11月，因公司发展需要，上海力芯集成电路制造有限公司以其土地和房产作价出资，与上海新进半导体制造有限公司共同投资成立了上海新进芯微电子有限公司，并取代上海力芯集成电路制造有限公司的相关业务职能，该“集成电路项目”建设单位亦变更为上海新进芯微电子有限公司。

2010年，上海新进芯微电子有限公司开始进行“集成电路项目”二期工程的建设，申报的建设内容也根据市场发展的需求，取消两条封装生产线的建设，并将两条8英寸0.25微米集成电路生产线变更为1条8英寸0.25微米集成电路生产线和1条6英寸0.5微米集成电路生产线。由于上海力芯集成电路制造有限公司的项目在设立后，实际最终从国家受让的土地仅为原集成电路项目申报地块的北地块的东部，故上海新进芯微电子有限公司进行集成电路项目二期工程时的占地面积也相应减少，根据变更后的地块公司对建（构）筑物的总平面布置也进行了相应的优化布局。

由于项目测试线已于2009年通过竣工环保验收，故不在本次变更环境影响范围内。

项目变更后实际建设情况和原环评内容对比如下表：

| 项目 | 原环评情况 | 本项目变更后情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设主体 | 上海力芯集成电路制造有限公司 | 上海新进芯微电子有限公司 |
| 投资总额 | 10亿美金 | 3.9亿人民币（约6000万美金） |
| 占地面积 | 232815m2 | 69805m2 |
| 产品方案 | 8英寸0.25微米集成电路：6万片/月 IC封装、测试：10亿只/月 | 8英寸0.25微米集成电路：2万片/月 6英寸0.5微米集成电路：2万片/月 IC测试：6亿只/月 |

由于项目建设发生了变更，该变更势必给项目所在区域带来较原环评而言不同的环境影响，为了了解项目变更后的环境影响情况，上海新进芯微电子有限公司特委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司为其功率、模拟和数字混合集成电路设计研发和生产制造项目编制变更环境影响报告书。我单位经过现场踏勘，在充分研读有关文件和资料后，针对该项目实际建设过程中用地四至范围、总平面布局、产品方案及规模、污染物治理措施等方面的变更，编制出本变更环境影响报告书，供环境保护主管部门审批。

## 建设项目主要建设内容

本项目建设内容包括主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程、办公生活设施、仓储及其它。主体工程包括芯片生产厂房（第一阶段和第二阶段）；公用工程含水箱与水泵房、变配电站和厂区供气管网；辅助工程则包括常温循环冷却水系统、工艺设备循环冷却水系统、压缩空气站、柴油系统、锅炉房、大宗气体站、特殊气体供应系统和化学品配送站；环保工程则主要有废水处理站、废气处理系统、一般固废暂存库及危废暂存库；办公及生活设施包括门卫室、餐厅和办公楼；仓储及其它包括化学品库和库房。

项目组成及主要建设内容见表1-1。

表1-1   工程项目组成表

| 名称 | 工程项目 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 芯片第一阶段 生产厂房 | 3F，主要在生产厂房内安装相应的生产设备，形成6英寸0.5微米芯片生产能力2万片/月。 |
|  | 芯片第二阶段 生产厂房 | 3F，主要在生产厂房内安装相应的生产设备，形成8英寸0.25微米芯片生产能力2万片/月。 |
| 公用 工程 | 水箱与水泵房 | 设置于动力站房，包括水箱和水泵，用于厂区生产和生活用水的供应。 |
|  | 变配电站 | 设置于动力站房，为厂区变配电。 |
|  | 供气 | 由园区供气管网直接接入，仅供食堂使用。 |
| 辅助 工程 | 常温循环冷却水系统 | 设置于动力站房，包括冷冻机和冷却塔，用于冷冻站冷水机组及空压机组冷却水。 |
|  | 工艺设备循环冷却水系统 | 设置于生产厂房辅助区，为工艺设备提供循环冷却水。 |
|  | 压缩空气站 | 设置于动力站房，设置水冷无油空气压缩机。 |
|  | 柴油系统 | 柴油储存于室内1m3日用油箱，经过滤器、油泵加压后由管网系统送锅炉房。 |
|  | 锅炉房 | 设置于动力站房，采用轻质柴油作为燃料，提供应急供热。 |
|  | 大宗气体站 | 用于超高纯氮气（PN2）、超高纯氧气（PO2）、超高纯氢气（PH2）的存储与供应。 |
|  | 气体及化学品中央供应间 | 设置于芯片生产厂房动力辅助区内，用于特殊气体和化学品的供应以及氯气的存储。 |
| 环保 工程 | 废水处理站 | 设置于动力站房，包括含氨废水处理系统、含氟废水处理系统、有机废水处理系统和中和处理系统。 |
|  | 废气处理系统 | 设置于芯片生产厂房屋顶，包括酸性废气处理系统、碱性废气处理系统、有机废气处理系统和外延废气处理系统。工艺尾气处理系统位于生产厂房1F |
|  | 危险废物 暂存库 | 设置于化学品库内西南角，主要用于危险废物的暂存。 |
|  | 一般固废 暂存库 | 设置于化学品库内南部，主要用于一般固废的暂存。 |
| 办公及生活设施 | 办公楼 | 位于厂区东南侧，供员工办公。 |
|  | 餐厅 | 位于厂区东北侧，供员工就餐。 |
|  | 门卫室 | 2间，位于厂区南面。 |
| 仓储及其它 | 化学品库 | 位于厂区北面，用于特殊气体（氯气除外）和化学品的存储。 |
|  | 库房 | 位于办公楼三楼，用于成品芯片的存放。 |

## 生产工艺

本项目变更后主要进行6英寸0.5微米集成电路芯片和8英寸0.25微米集成电路芯片的生产。由于6英寸和8英寸集成电路芯片生产工艺大致相同，仅掺杂的方式有所差别（6英寸芯片生产过程中，掺杂方式为离子注入、扩散两种方式；8英寸芯片生产过程中掺杂仅为离子注入方式，无扩散方式），故本次变更环评就集成电路芯片典型生产工艺进行介绍。

集成电路芯片典型生产工艺流程图见图1-1。

## 生产规模

项目原环评中产品方案包括8英寸芯片产能6万片/月和SOP8 IC封装、测试能力10亿只/月，在项目实际建设过程中，根据市场需求对产能进行了变更，项目建设完成后实际产能为8英寸芯片2万片/月和6英寸芯片2万片/月，IC测试集成电路芯片6亿只/月。

项目原环评和实际建成后产品方案及生产规模见下表：

表1-2   产品方案及生产规模

| 序号 | 产品方案 | 单位 | 月产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原环评 | 实际建设 |  |
| 1 | 8英寸芯片 | 万片/月 | 6.0 | 2.0 | 采用0.25微米生产工艺技术 |
| 2 | 6英寸芯片 | 万片/月 | / | 2.0 | 采用0.5微米生产工艺技术 |
| 3 | IC封装 | 亿只/月 | 10 | / |  |
| 4 | IC测试 | 亿只/月 | 10 | 6 |  |

备注：项目变更后，取消原有封装线，项目厂区内仅进行封装后的测试，测试线已于2009年通过验收。

## 建设周期和投资

建设周期：本项目一期工程已经建成并通过环保验收；二期工程中第一阶段6英寸生产线及辅助设施已经建成并计划投入试生产；第二阶段8英寸生产线及其辅助设施的土建正在建设中，预计于2012年12月土建建成。

投资：本项目总投资为39,000万元人民币，其中环保投资为3066万元人民币，占总投资的7.9﹪。

## 建设项目选址合理性分析

1、建设项目用地位于上海紫竹科学园区内，园区规划有完善的市政设施，水、电、气源充足，交通便利，有利于原辅料、零部件及产品的运输。

2、建设项目北临东川路，南邻紫星路，项目已经取得了上海市闵行区规划和土地管理局颁发的《建设工程规划许可证》（沪闵建（2010）FA31011220101963），项目的建设符合用地规划要求。

3、项目厂址周围主要敏感保护目标为学校、居民小区和企业研发中心。项目周边1km以内的敏感保护目标包括北面的上海交通大学（104m），东北面的华东师范大学闵行校区（950m），西南面的金榜世家居民区（350m）、好第坊（500m）、北欧丽景小区（750m）、京浦花园（750m）、三明花园（800m），南面的可口可乐研发中心（30m）。项目所在区域常年主导风向为ENE，金榜世家居民区（350m）、好第坊（500m）、北欧丽景小区（750m）、京浦花园（750m）、三明花园（800m）位于常年主导风向的下风向，可口可乐研发中心（30m）位于常年主导风向的侧下风向，项目的外环境具有一定的制约因素。本项目对产生的各类废气采取了相应的治理措施，处理后的废气能够实现达标排放，根据大气环境预测结果可知，各敏感点中，本项目大气污染物的最大落地浓度占标率仅为4.95%，因此，本项目大气污染物的排放对周边环境的影响较小。可口可乐研发中心为本项目环评后引入企业，且可口可乐研发中心以研发为主，仅涉及少量产品的试制，因此本项目在采取了上述措施的基础上，项目建设与周边环境基本相容。

4、本项目位于黄浦江上游水源保护区的准保护区内，根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，饮用水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量；禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施。而根据《上海市饮用水源保护条例》，在饮用水水源准保护区内，禁止新建、扩建污染水体的建设项目或者会增加排污量的改建项目；禁止设置危险废物、生活垃圾堆放场所和处置场所；禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器和包装器材；禁止向水体排放含重金属、病原体、油类、酸碱类污水等有毒有害物质；禁止堆放、倾倒和填埋粉煤灰、废渣、放射性物品、有毒有害物品等各种固体废物；禁止新设规模化畜禽养殖场。本项目为原有项目变更，较原环评不新增水体排污量，且本项目废水经过市政污水管网排入上海市白龙港污水处理厂后汇入长江，与黄浦江水源准保护区水体无排放关系；本项目厂区内设置的危险废物暂存区域，仅用于危险废物的暂存，不属于危险废物的堆放和处置场所，因此，本项目的建设符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《上海市饮用水源保护条例》的相关要求。

综上所述，项目建设与周边环境基本相容，对周边环境不会造成明显影响。因此，从项目周边环境制约因素角度出发，项目在此建设基本合理。

## 产业政策的符合性分析

1、与国家产业政策的符合性分析

本项目原环评中建设内容包括8英寸集成电路生产线2条和封装、测试生产线4条，在项目建设过程中，由于市场需求的变化，取消了封装生产线的建设，并将其中1条8英寸集成电路生产线改建为6英寸集成电路生产线，因此本变更报告重点论述6英寸集成电路生产线的产业政策以及产业规划的符合性。

项目属于《外商投资产业指导目录》（2011年修订）中鼓励外商投资产业目录中的“第5条 集成电路设计，线宽0.18微米及以下大规模数字集成电路制造，0.8微米及以下模拟、数模集成电路制造。”

项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中第一类 鼓励类中“第二十八类 信息产业 第十九条 集成电路设计，线宽0.8微米以下集成电路制造。”

综上所述，本项目6英寸集成电路生产线符合目前国家相关产业政策。

2、上海市产业政策符合性

本项目符合上海市政提出的《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，即“将软件产业、集成电路产业作为上海加快培育和发展战略性新兴产业的战略重点……重点推动集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料等自主发展和联动发展”。

因此，项目符合上海市目前相关产业政策。

## 规划的符合性分析

1、与国家产业规划的符合性

本项目集成电路采用了模拟和数模混合工艺，属于《集成电路产业“十二五”发展规划》中的产业发展重点。

2、与上海市规划的符合性分析

本项目位于上海紫竹科学园区，处于城市外环线以外，本项目属于第二产业，符合《上海市城市总体规划（1999－2020年）》要求。

3、与上海紫竹科学园区规划和规划环评的符合性分析

本项目为集成电路设计、研发及生产项目，选址于上海紫竹科学园区研发基地中IT电子园，符合园区的产业定位。

本项目实行雨污分流，生产废水和生活污水经相应的处理设施处理后排入园区内污水管道，能达到相应的排放标准，符合园区水污染防治要求。

本项目生活燃气采用天然气，项目虽然涉及工艺废气的排放，但本项目采用了清洁生产的工艺，且各类废气采用相应的处理设施后均可达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，符合规划坏评对于环境空气污染控制的要求。

综上所述，项目与国家及地方相关规划相符合。

# 建设项目周围环境状况

## 建设项目所在地的环境现状

（1）地表水环境现状评价结果表明：监测期间，项目所在区域樱桃河、淡水河、江川河断面溶解氧、BOD5均不能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类水域标准要求，而樱桃河、淡水河COD不能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类水域标准要求，水质参数污染程度由重到轻的排序为：溶解氧>BOD5>COD。项目所在区域地表水溶解氧、COD、BOD5超标的主要原因为受到区域生活污水影响。

（2）地下水环境现状评价结果表明：监测期间，评价场地内地下水中各监测指标的标准指数（Pi）除氨氮外均小于1，说明除氨氮外其余各项水质指标均符合《地下水质量标准》（GB/T4848-1993）中Ⅲ类标准限值。项目所在区域地下水氨氮超标的主要原因是受到区域生活污水影响所致，且根据2004年11月，《上海力芯集成电路制造有限公司功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目环境影响报告书》中对项目所在区域的地下水进行监测的监测数据可知， 2004年项目所在区域地下水中氨氮浓度为0.38~0.65mg/L，与本次监测数据0.104~0.71mg/L基本持平，故项目的建设未对所在区域地下水产生明显影响。随着国家和上海市对区域地下水防治工作的日益重视及地下水环境整治相关工作的陆续开展，项目所在区域的地下水环境将随之得到改善。

（3）大气环境现状评价结果表明：监测期间，评价区域2个监测点大气污染物NO2、SO2和氟化物的小时平均浓度以及PM10的日平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级标准。HCl、氨、氯气的一次浓度能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。表明项目所在区域大气环境质量良好。

（4）声环境现状评价结果表明：监测期间，1#~8#监测点昼间、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在区域声环境质量良好。

（5）土壤环境现状评价结果表明：监测期间，被测土壤中铜、铬、铅、锌、镉、砷均满足《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）二级标准要求，表明项目所在区域土壤环境质量良好。

## 建设项目环境影响评价范围

（1）大气：以本项目所在地为中心，东-西方向边长5km、南北方向边长5km的地区，评价面积25km2。

（2）地表水：上海市白龙港污水处理厂尾水排口上游500米到下游2000米。

（3）地下水：上海紫竹科学园区。

（4）噪声：厂界外200 m范围。

（5）环境风险：以化学品库为中心，半径为5km的范围。

项目评价范围图见附图1。

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 污染物排放及治理措施

### 废水污染源排放及治理措施

本项目变更后，主要进行6英寸集成电路芯片（20K/月）和8英寸集成电路芯片（20K/月）生产，产生的废水主要分为生产废水和生活污水两大类，项目建成后全厂污水排放量为2806m3/d，其中生产废水2621.9m3/d，生活污水184.1 m3/d。

#### 生产废水产生及治理措施

1、生产废水产生情况

本项目产生的生产废水主要包括有机废水、酸碱废水、含氟废水、含氨废水、CMP研磨废水、含磷废水、废气洗涤塔及机台工艺尾气处理塔（local scrubber）排水、纯水制备废水和冷却塔循环水排水等。

2、生产废水治理情况

本项目变更后主要进行6英寸0.5微米集成电路芯片（20K/月）和8英寸0.25微米集成电路芯片（20K/月）的生产。经现场踏勘可知，6英寸芯片生产线已经建成并进入调试阶段，已在6英寸芯片动力厂房（CUB1）中建成与之配套的污水处理系统。根据上海新进芯微电子有限公司提供的资料表明，项目变更后，公司将在8英寸芯片动力厂房（CUB2）中，按照本次变更环境影响报告书要求整改后的污水治理方案，单独建设8英寸芯片生产线的污水处理站。

现就6英寸芯片污水处理站实际建设情况及拟采用的改进措施介绍如下：

（1）目前情况：

现有6英寸芯片废水处理站已建成并进入调试阶段，通过现场踏勘可知，项目现分别设置有机废水处理系统、含氨废水处理系统、含氟废水处理系统以及中和处理系统共4套系统。

目前6英寸芯片生产过程中，各种废水走向为：有机废水采用“Fenton氧化+絮凝沉淀”的方式进行预处理后，进入中和处理系统；含氨废水经“NaClO折点氧化法”进行预处理后，进入含氟废水处理系统，最终进入中和处理系统；CMP研磨废水、含磷废水、含氟废水以及含氨废水处理系统排水经含氟废水处理系统“石灰絮凝沉淀法”预处理后，进入中和处理系统；酸碱废水、再生酸碱废水+反冲水排水、废气洗涤塔排水（碱性废气洗涤塔排水、外延废气洗涤塔排水、Local scrubber排水、酸性废气洗涤塔排水）均直接进入中和处理系统进行处理。以上废水经中和废水处理系统处理后，经厂区污水总排口排入“吴闵污水外排工程” 管网，经污水管道进入白龙港污水处理厂进一步处理后，排入长江。纯水制备过程中，未回用完的RO浓水，直接经厂区雨水排口排放。

- 存在的问题：

① 项目废气洗涤塔排水（碱性废气洗涤塔排水、外延废气洗涤塔排水、Local scrubber排水、酸性废气洗涤塔排水）均直接进入中和处理系统进行处理，废水中氨氮和氟化物得不到有效的处理。

② 纯水制备RO浓水，一部分回用于废气洗涤塔补水和厂区绿化，一部分直接经厂区雨水排口排放，与原环评中提出的RO浓水经污水总排口排放的要求不符。

- 变更环境影响报告书要求：

① 改造废气洗涤塔排水管线，将碱性废气洗涤塔排水排入含氨废水处理系统预处理，酸性废气洗涤塔排水及Local scrubber排水排入含氟废水处理系统预处理。

② 改造现有RO浓水排水管线，按照原环评要求，未回用完的RO浓水，经厂区污水总排口排放。

通过对现有污水处理系统及排水去向进行上述整改后，项目生产废水处理后，可达到《上海市半导体行业污染物排放标准》（DB 31/374-2006）和和《上海市污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/445-2009）的要求。

#### 生活污水

生活污水来源于厂区职工生活，主要有盥洗污水、餐厅废水等，全厂排放量184.1m3/d，其中6英寸芯片排放量为137.6m3/d，8英寸芯片为46.5m3/d。

厂区目前设置有隔油池及化粪池，生活污水中食堂污水经隔油池隔油后与经化粪池处理后的盥洗污水一起，由厂区污水总排口排至城市污水管道。项目生活污水经处理后，可达到《上海市污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/445-2009）要求。

#### 生产废水、生活污水处理和排放情况

本项目变更后，主要废水排放及处理情况及全厂废水总排放口废水排放情况分别见表3-1及表3-2。

表3-1    主要废水排放及处理情况表

| 序号 | 废水类别 | 废水排放量（t/d） | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6英寸芯片 | 8英寸芯片 |  |
| 一 | 生产废水 |  |  |  |
| 1 | 有机废水 | 70 | 119 | 有机废水处理系统→中和处理系统→废水排放口→白龙港污水处理厂→长江 |
| 2 | 酸碱废水 | 317 | 540 | 中和处理系统→废水排放口→白龙港污水处理厂→长江 |
| 3 | 含氨废水 | 45 | 77 | 含氨废水处理系统→含氟废水处理系统→中和处理系统→废水排放口→白龙港污水处理厂→长江 |
| 4 | 含氟废水 | 140 | 238 | 含氟废水处理系统→中和处理系统→废水排放口→白龙港污水处理厂→长江 |
| 5 | CMP研磨废水 | 18 | 31 |  |
| 6 | 含磷废水 | 27 | 46 |  |
| 7 | 酸性废气洗涤塔排水 | 30 | 46.5 | 含氟废水处理系统→中和处理系统→废水排放口→白龙港污水处理厂→长江 |
|  | 机台工艺尾气处理塔（local scrubber）排水 | 22 | 32 |  |
|  | 碱性废气洗涤塔排水 | 15 | 23.5 | 含氨废水处理系统→含氟废水处理系统→中和处理系统→废水排放口→白龙港污水处理厂→长江 |
|  | 外延废气洗涤塔排水 | 7.4 | 11 | 中和处理系统→废水排放口→白龙港污水处理厂→长江 |
| 8 | RO浓水 | 155 | 299.5 | 部分回用，未回用完的RO浓水由废水排放口排放 |
|  | 反冲洗水以及离子交换再生酸碱废水 | 116 | 196 | 中和处理系统→废水排放口→白龙港污水处理厂→长江 |
| 9 | 工艺设备冷却水排水 | 8 | 9.5 | 厂区雨水排放口 |
| 10 | 冷却塔循环冷却水排水 | 160 | 196 |  |
|  | 外排生产废水合计 （不含雨水排口排水） | 962.4 | 1659.5 |  |
| 二 | 生活污水 |  |  | 化粪池、隔油池 →废水排放口→白龙港污水处理厂→长江 |
|  | 外 排 生活污水 | 137.6 | 46.5 |  |

表3-2   全厂废水总排放口废水排放情况一览表

| 废水 排放量 (m3/d) | 名 称 | 污染物名称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 氟化物 (以F计) | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 磷酸盐 (以P计) | LAS | 动植 物油 | 总砷 |
| 2806 | 排放浓度(mg/L) | 4.21 | 94.72 | 28.93 | 6.13 | 17.23 | 0.59 | 0.93 | 1.76 | 0.0000077 |
|  | 年排放量(t/a) | 4.26 | 95.68 | 29.22 | 6.20 | 17.40 | 0.59 | 0.94 | 1.78 | 0.0000077 |

### 地下水污染防治措施

#### 防治措施

将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域：

重点污染防治区主要为：生产车间、化学品库、FAB化学品中央供应间、废液回收系统、危废暂存库、废水处理站及废水管道。

一般污染防治区主要为：一般废物暂存、动力中心、大宗气体站、成品库房、生产区路面。

非防渗区主要为：办公、生活区。

目前情况：由于目前化学品库、危险废物暂存库（位于化学品库西南侧）及一般废物暂存库（位于化学品库西南侧）正在进行室内装修，尚未完成相关防渗措施。6英寸芯片生产线项目，目前主要在以下几方面进行了防渗处理：

（一）重点污染区防治区防渗措施：

1、生产车间：地面全部采用环氧树脂材料进行防渗、防腐处理。

2、FAB化学品中央供应间：地面采用环氧树脂进行防渗、防腐处理，并设置有经过防渗、防腐处理的地沟，以确保化学品中的泄露物经地沟收集后，桶装或罐装后与项目危险废物一起由有资质单位的专用运输车辆外运至危废处置单位进行处理。

3、废液回收系统：由若干收集罐组成，主要收集高浓度化学废液，所有收集罐均设有液位计。废液收集系统全部采用环氧树脂进行防渗、防腐处理，并设置了经过防渗、防腐处理的地沟以及废液收集槽。

4、废水处理站及废水管道：废水处理站的所有废水处理收集槽及反应槽底、侧面均采用防渗、防腐处理，同时废水处理站内设有采用了防渗、防腐措施的事故应急池。废水输送全部采用耐腐蚀PVC管道及不锈钢管并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。

（二）一般污染防治区防渗措施：

动力中心、大宗气体站、成品库房、生产区路面等一般污染防治区地面采取水泥进行硬化。

变更环境影响报告书要求：8英寸芯片生产线相关防渗措施按照6英寸芯片生产线进行，同时化学品库、危险废物暂存库及一般废物暂存库按照以下要求进行防渗处理。

（一）重点污染区防治区防渗措施：

1、化学品库：地坪整体防水涂膜+混凝土（刚性防水）+环氧树脂地坪/不发火防渗地坪，同时地沟需经过防渗、防腐处理。

2、危废暂存库：各种危险废物分类存放。严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，全部采用环氧树脂进行防渗、防腐处理，并设有经过防渗、防腐处理的地沟，使得危险废物中的泄露物经地沟收集后，桶装或罐装后与库内废物一起由有资质单位的专用运输车辆外运至危废处置单位。

（二）一般污染防治区防渗措施：

一般废物暂存库地面采取水泥进行硬化。

通过采取上述防渗措施后，本变更环境影响报告书认为，本项目建设对项目所在地地下水不会产生影响。

### 废气排放及治理措施

#### 废气污染源分析

本项目建成投产后，所排放的生产性废气主要为酸性废气、碱性废气、有机废气、工艺尾气、外延废气及锅炉烟气。根据上海新进芯微电子有限公司提供的资料表明，项目变更后，公司将在8英寸芯片生产厂房（FAB2）中，按照本次变更环境影响报告书要求整改后的废气治理方案，单独建设8英寸芯片生产线的各种废气治理设施。

#### 废气处理系统

为了使本项目所排放的废气得到有效治理，根据废气性质，将废气处理系统分为一般性废气（废热）排风系统、酸性废气处理系统、碱性废气处理系统、有机废气处理系统以及外延废气处理系统。

#### 废气污染物排放及治理情况

一、一般废气（废热）排风系统

该系统排放一般的废气和高温排风，不需经处理而直接排放。

二、酸性废气

目前情况：6英寸芯片生产项目设置2套碱液喷淋塔对酸性废气进行处理，处理后由25m排气筒排放。经处理后，本变更环境影响报告书认为，酸性废气中硫酸雾、氟化物和氯化氢的排放能达到《上海市半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006）中大气污染物排放限值；氯气、氮氧化物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。

三、碱性废气

目前情况：6英寸芯片生产项目设置1套酸液喷淋塔对碱性废气进行处理，处理后由25m排气筒排放。经处理后，本变更环境影响报告书认为，碱性废气能达到《上海市半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006）中大气污染物排放限值要求。

四、有机废气

目前情况：6英寸芯片生产项目设置1活性炭吸附装置对有机废气进行处理，处理后由25m排气筒排放。经处理后，本变更环境影响报告书认为，有机废气中挥发性有机物VOCs能达到《上海市半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006）中大气污染物排放限值；非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

五、外延废气

目前情况：6英寸芯片生产项目设置3套外延废气处理塔对外延废气进行处理，处理后经25m排气筒排放。经处理后，本变更环境影响报告书认为，外延废气中氯化氢排放能达到《上海市半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006）中大气污染物排放限值；颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求。

根据本项目建设方案，类比调研国内同类企业废气污染物排放情况，同时结合物料衡算的方法，统计出本项目的酸性废气、碱性废气、有机废气及外延废气中主要污染物处理后排放浓度见下表：

表3-3   6英寸芯片生产过程中废气主要污染物处理及排放情况表

| 废气 种类 | 排气筒高度 (m) | 污染物 | 污染物排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |
| 酸性废气 | 25 | 硫酸雾 | 0.27 | 0.02 | 10 | 5.7 |
|  |  | 氟化物 | 0.52 | 0.04 | 1.5 | 0.38 |
|  |  | 氯化氢 | 0.05 | 0.004 | 15 | 0.92 |
|  |  | 氯气 | 0.02 | 0.002 | 65 | 0.52 |
|  |  | NOx | 0.18 | 0.01 | 240 | 2.85 |
| 碱性废气 | 25 | NH3* | 0.17 | 0.01 | / | 14.35 |
| 有机废气 | 25 | 二氯乙烯 | 0.0001 | 0.000002 | 100 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 7.7 | 0.15 | 120 | 35 |
| 外延废气 | 25 | 氯化氢 | 5.3 | 0.05 | 15 | 0.92 |
|  |  | 颗粒物 | 0.33 | 0.003 | 120 | 14.45 |

注：1、硫酸雾、氟化物、氯化氢、氨和二氯乙烯排放标准执行《上海市半导体行业污染物排放标准》

（DB31/374-2006）中表3大气污染物排放限值；

2、氯气、氮氧化物、非甲烷总烃和颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

表2的二级标准。

表3-4   8英寸芯片生产过程中废气主要污染物处理及排放情况表

| 废气 种类 | 排气筒高度 (m) | 污染物 | 污染物排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |
| 酸性废气 | 25 | 硫酸雾 | 0.35 | 0.03 | 10 | 5.7 |
|  |  | 氟化物 | 0.55 | 0.04 | 1.5 | 0.38 |
|  |  | 氯化氢 | 0.07 | 0.006 | 15 | 0.92 |
|  |  | 氯气 | 0.03 | 0.003 | 65 | 0.52 |
|  |  | NOx | 0.24 | 0.02 | 240 | 2.85 |
| 碱性废气 | 25 | NH3* | 0.25 | 0.020 | / | 14.35 |
| 有机废气 | 25 | 二氯乙烯 | 0.0002 | 0.000003 | 100 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 7.68 | 0.15 | 120 | 35 |
| 外延废气 | 25 | 氯化氢 | 8.8 | 0.08 | 15 | 0.92 |
|  |  | 颗粒物 | 0.76 | 0.01 | 120 | 14.45 |

注：1、硫酸雾、氟化物、氯化氢、氨和二氯乙烯排放标准执行《上海市半导体行业污染物排放标准》

（DB31/374-2006）中表3大气污染物排放限值；

2、氯气、氮氧化物、非甲烷总烃和颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

表2的二级标准。

从表中可见，项目废气经整改后的相应处理设施进行治理后，外排废气均得到有效处理，能做到达标排放： 酸性废气、碱性废气、有机废气及外延废气中各污染物排放浓度和排放速率均能达到《上海市半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006）中大气污染物排放限值和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。

表3-5    全厂废气污染物排放情况一览表

| 项目 | 污染物排放量 (t/a) |
| --- | --- |
|  | 硫酸雾 | 氟化物 | 氯化氢 | 氯气 | NOx | NH3 | 非甲烷总烃 | 二氯乙烯 | 颗粒物 |
| 6英寸芯片生产（20K/月） | 0.18 | 0.36 | 0.45 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 1.33 | 0.00002 | 0.03 |
| 8英寸芯片生产（20K/月） | 0.24 | 0.38 | 0.73 | 0.02 | 0.16 | 0.17 | 1.33 | 0.00003 | 0.06 |
| 扩建后全厂 | 0.42 | 0.74 | 1.18 | 0.04 | 0.29 | 0.29 | 2.66 | 0.00005 | 0.09 |

六、工艺尾气排放及处置措施

目前情况：针对芯片生产过程中产生的工艺尾气中含有的剧毒物质，本项目的工艺尾气拟采取两级处理措施，在机台尾部采用机台工艺尾气处理塔（local scrubber）处理后再纳入酸性废气处理系统，通过中央湿式洗涤处理设备作进一步处理，最终由25m排气筒排放。

本项目使用的特殊工艺气体虽然用量不大，但都具有一定的毒性危害，而我国目前对这些特殊污染物尚无排放标准。为了有效地预控这些特殊污染物对大气环境的影响，根据调研：欧洲尚无关于本项目上述有毒有害气体排放的统一控制标准，在荷兰参照执行是《荷兰排放导则》（NER，Nederlandse Emissie Richtlijnen = Dutch Emission Guidelines）。

根据表3-6污染物排放浓度可知，本变更环境影响报告书认为，项目工艺尾气经处理后，能达到《荷兰排放导则》（NER）中相应排放控制要求。

表3-6     工艺尾气中特殊污染物排放浓度

| 序号 | 名称 | 本 项 目 排 放 情 况 | 《荷兰排放导则》（NER） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备净化装置尾气出口浓度 （mg/m3） | 酸碱废气处理系统排放浓度 （mg/m3） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 6英寸芯片生产（20K/月） | 硅烷 | <0.73 | <0.0055 | 5.0 | 0.050 |
| 8英寸芯片生产（20K/月） | 硅烷 | <1.03 | <0.0077 | 5.0 | 0.050 |
|  | 磷烷 | <0.00026 | <0.0000009 | 1.0 | 0.010 |
|  | 砷烷 | <0.0011 | <0.0000080 | 1.0 | 0.010 |

#### 锅炉烟气

目前情况：厂区6英寸芯片生产线设施的1台2.1Mw的燃轻质柴油的热水锅炉，仅为每年冬季年度停产维修结束后，净化室快速升温使用。根据上海新进芯微电子有限公司提供的资料可知，为满足生产要求，8英寸芯片生产线拟增设1台同样大小（2.1Mw）的热水锅炉。热水锅炉仅用于在冬季停产时备用，停产维修复机时，在热回收系统未满负荷运行时开启，全年平均使用量仅为2天。锅炉烟气经20m排气筒排放。燃轻质柴油锅炉烟气排放情况见表3-7。从表中可见，由于使用清洁能源轻质柴油，锅炉烟气污染物排放能满足《上海市锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2007）表1中B区排放限值。

表3-7 燃气锅炉烟气排放情况统计

| 排 放 参 数 | 污染物 名 称 | 排放 浓度(mg/m3) | *评价 标准 (mg/m3) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 数量 | 高度(m) |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 二氧化硫 | 187 | 300 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 98 | 400 | 达标 |
|  |  | 烟 尘 | 7.85 | 30 | 达标 |

### 噪声产生及防治措施

项目变更后，生产设备位于洁净厂房内，声级较小，产噪设备主要为冷冻机组、空压机、真空泵、风机、水泵等动力设备。

项目变更后，采用的减噪措施有：

1、水泵基础设橡胶隔振垫，以减振降噪；水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振。

2、空调设备所有空调器的风机带减振底座，空调系统均采取消声措施。

3、大部分动力设备安装在密闭的动力厂房内，墙体起到了良好的隔声降噪效果。

4、空压机四周加隔声板；设备基础设计减振台基础，所有空调净化排风系统的主排风管和通风机的进出风管均安装消声器；管道进出口加柔性软接。

5、大宗气体站中，空压机设设置于密闭外壳内，对外壳加吸音棉，且对空压机进风口采取消声措施；冷干机、分析筛塔及CO转换器等设置在密闭房间内，并其采取相应的减振措施；氮冷凝器及富液分离器均安装减振垫，并对氮冷凝器采取消声措施。

通过上述隔声、减振、消声等降噪措施后，项目变更后厂界处噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

### 固体废弃物产生及处置情况

本项目变更后，6英寸芯片固体废物产生量为380.2t/a，其中一般废物347.3 t/a，危险废物32.9 t/a；8英寸芯片固体废物产生量为559.85 t/a，其中一般废物43.3t/a，危险废物516.55 t/a。

目前情况：厂区危险废物暂存库正在建设中，同时为保证项目现有危废的存放，厂区设置临时危险废物暂存库，对危险废物暂存库采取防风、防雨、防渗措施。但临时危险废物暂存库内未设置地沟等应急设施，且地面仅采取水泥硬化的防渗措施；项目一般工业固废就近堆放在产生点附近，未做到集中堆放。

由于项目危险废物暂存库拟建于化学品库内（西南角），故本变更环境影响报告书要求，公司尽快完善化学品库及危险废物暂存库的建设，将项目产生的各类危险废物分类堆放于暂存库内。危险废物暂存库建设过程中，应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求进行设计和建设，设置地沟，并做好防雨、防腐和防渗“三防”措施。同时，建设一般固体废物暂存库，对一般废物进行分类堆放，并对其做好防风、防雨、防渗措施。

项目固体废物的产生及处置情况，具体见表3-8：

表3-8   变更后全厂废物排放统计表

| 类别 | 废弃物名称 | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6英寸芯片 | 8英寸芯片 |  |
| 危险 废物 | 硫酸废液 | 28.2 | 36.7 | 上海洁申实业有限公司 |
|  | 磷酸废液 | 5.12 | 6.65 |  |
|  | 有机废液 （混合有机溶剂） | 90.7 | 167.3 |  |
|  | 废弃包装物及废抹布等 | 5.3 | 11.2 |  |
|  | 酸类空桶 | 3.6 | 4.6 |  |
|  | 废活性炭 | 6.7 | 11.3 |  |
|  | 废油水混合物 | 0.2 | 0.3 |  |
|  | 实验室废液 （废水处理系统） | 0.2 | 0.3 |  |
|  | 纯水站废树脂 | 0.5 | 0.8 |  |
|  | 废水处理污泥 (含水率＞70%） | 206.7 | 277.3 | 上海市固体废物处置中心 |
|  | 含砷过滤芯 | 0.08 | 0.1 | 原供应商回收 |
|  |  | 347.3 | 516.55 |  |
| 一般工业 固废 | 废靶材 | 0.5 | 0.9 | 供应商回收 |
|  | 废晶圆片 | 5 | 6.6 | 外委处理后用于生产线挡片 |
|  | 废包装材料等 | 27.4 | 35.8 | 废品回收商收购 |
| 小计 | 32.9 | 43.3 |  |
| 办公生活垃圾 | 141.3 | 47.7 | 环卫部门统一清运 |
| 合计 | 521.5 | 607.55 |  |

### 变更前后污染物排放情况对比

项目变更前后污染物排放情况统计见表3-9：

表3-9  项目变更前后污染物排放情一览表

| 类 别 | 污染物 | 单位 | 变更前 排放量 | 变更后 排放量 | 变更前、后增减排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 废水量 | m3/d | 9237 | 2806 | -6431 |
|  | 氟化物 | t/a | 5.90 | 4.26 | -1.64 |
|  | COD | t/a | 191.87 | 95.68 | -96.19 |
|  | NH3-N | t/a | 19.60 | 6.20 | -13.40 |
|  | SS | t/a | 54.54 | 17.40 | -37.14 |
|  | 磷酸盐 | t/a | 0.87 | 0.59 | -0.28 |
|  | 总砷 | t/a | / | 0.0000077 | / |
|  | Pb | t/a | 0.00043 | 0 | -0.00043 |
|  | Sn | t/a | 0.0072 | 0 | -0.0072 |
| 废 气 | 废气量 | 万m3/a | 915840 | 309139 | -606701 |
|  | 硫酸雾 | t/a | 1.52 | 0.42 | -1.1 |
|  | 氟化物 | t/a | 0.85 | 0.74 | -0.11 |
|  | 氯化氢 | t/a | 0.21 | 1.18 | 0.97 |
|  | 氯气 | t/a | / | 0.04 | / |
|  | NH3 | t/a | 1.19 | 0.29 | -0.9 |
|  | 非甲烷总烃 | t/a | / | 2.66 | / |
|  | 二氯乙烯 | t/a | / | 0.00005 | / |
|  | 颗粒物 | t/a | / | 0.09 | / |
|  | 二氧化硫 | t/a | 10.61 | 0.144 | -10.466 |
|  | 氮氧化物 | t/a | 57.28 | 0.365 | -56.915 |
|  | 烟尘 | t/a | 4.82 | 0.006 | -4.814 |
| 固 废 | 危险废物 | t/a | 0 | 0 | 0 |

备注：“/”表示原环评报告中未给出相应的排放量。

由上表可见，项目变更后，随着封装生产线的取消，电镀工序也随之取消，废水中Pb、Sn等重金属也不复存在，同时废水中其它各种污染物的排放量较变更前均有不同程度的减少；废气中除氯化氢排放量较变更前有少量增加外，其余污染物排放量均有所减少。

氯化氢排放量有所增加的主要因为：变更后CVD工序中增加了外延工序，该过程中的气相抛光工序中会用到大量的HCl，同时在使用SiHCl3、SiH2Cl2及H2进行外延片的生长过程中，亦会产生HCl，故调增后HCl较变更前有所增加。

## 环境保护目标

项目评价范围内，环境空气、地表水、地下水、声环境主要敏感保护目标见表3-10，环境风险主要敏感保护目标见表3-11。项目主要环境保护目标见附图1。

表3-10    主要环境保护目标

| 环境 要素 | 环境保护对象名称 | 性质 | 人数 | 方位 | 距厂界最近距离（m） | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 可口可乐研发中心 | 企业 | / | 南面 | 30 | 《环境空气质量标准》 (GB 3095-1996) 二级标准 |
|  | 金榜世家居民区 | 居住区 | 1200 | 西南面 | 350 |  |
|  | 好第坊 | 居住区 | 400 | 西南面 | 500 |  |
|  | 北欧丽景小区 | 居住区 | 500 | 西南面 | 750 |  |
|  | 京浦花园 | 居住区 | 550 | 西南面 | 750 |  |
|  | 三明花园 | 居住区 | 450 | 西南面 | 800 |  |
|  | 鹤北小学 | 学校 | 1100 | 西南面 | 2400 |  |
|  | 上海交通大学第二附属中学 | 学校 | 1500 | 西南面 | 1300 |  |
|  | 上海市闵行第五中学 | 学校 | 1300 | 西南面 | 2200 |  |
|  | 闵行中学 | 学校 | 2000 | 西南面 | 1700 |  |
|  | 上海市闵行区汽轮小学 | 学校 | 1200 | 西南面 | 2600 |  |
|  | 闵行区中心小学 | 学校 | 1800 | 西南面 | 1900 |  |
|  | 合生城邦片区 | 居住区 | 900 | 西面 | 1700 |  |
|  | 上海交大青年教师之家 | 居住区 | 2800 | 西面 | 1800 |  |
|  | 绿地银春小区 | 居住区 | 1800 | 西北面 | 1800 |  |
|  | 复地.北桥城小区 | 居住区 | 2200 | 西北面 | 2000 |  |
|  | 上海交通大学 | 学校 | 40000 | 北面 | 104 |  |
|  | 华东师范大学闵行校区 | 学校 | 10000 | 东北面 | 950 |  |
|  | 华东师范大学第二附属中学 | 学校 | 1500 | 东北面 | 1900 |  |
|  | 华东师范大学附属紫竹幼儿园 | 学校 | 300 | 东北面 | 2500 |  |
|  | 华东师范大学附属紫竹小学 | 学校 | 800 | 东北面 | 2450 |  |
|  | 景东小学 | 学校 | 900 | 东北面 | 2900 |  |
|  | 友爱实验中学 | 学校 | 1400 | 东北面 | 2500 |  |
|  | 紫晶南园 | 居住区 | 9000 | 东北面 | 2100 |  |
|  | 紫竹半岛居民区 | 居住区 | 3000 | 东北面 | 2400 |  |
| 水环境 | 长江（上海市白龙港污水处理厂排水口段） | / | 东北 | 39 km | 《地表水环境质量标准》（GB 3838 -2000） Ⅳ类标准 |
|  | 樱桃河 | / | 东面 | 530 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838 -2000） Ⅲ类标准 |
|  | 淡水河 | / | 东面 | 50 |  |
|  | 江川河 | / | 南面 | 1000 |  |
| 地下水环境 | 上海紫竹科学园区 | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-93）III类标准 |
| 声环境 | 可口可乐研发中心 | 企业 | / | 南面 | 30 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 |

表3-11 主要环境风险保护目标

| 序号 | 环境保护对象名称 | 性质 | 人数 | 方位 | 与本项目厂界最近距离（m） | 与化学品库最近距离（m） | 与最近毒腐性气体房最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可口可乐研发中心 | 企业 | / | 南面 | 30 | 202 | 96 |
| 2 | 西渡学校 | 学校 | 1000 | 南面 | 3000 | 3150 | 3060 |
| 3 | 西渡小学 | 学校 | 800 | 西南面 | 3200 | 3350 | 3260 |
| 4 | 闸园新村片区 | 居住区 | 2300 | 西南面 | 2500 | 2650 | 2560 |
| 5 | 袁家宅片区 | 居住区 | 700 | 西南面 | 3900 | 4000 | 3960 |
| 6 | 金榜世家居民区 | 居住区 | 1200 | 西南面 | 350 | 450 | 400 |
| 7 | 好第坊 | 居住区 | 400 | 西南面 | 500 | 600 | 550 |
| 8 | 北欧丽景小区 | 居住区 | 500 | 西南面 | 750 | 850 | 800 |
| 9 | 京浦花园 | 居住区 | 550 | 西南面 | 750 | 850 | 800 |
| 10 | 三明花园 | 居住区 | 450 | 西南面 | 800 | 900 | 850 |
| 11 | 鹤北小学 | 学校 | 1100 | 西南面 | 2400 | 2500 | 2450 |
| 12 | 上海交通大学第二附属中学 | 学校 | 1500 | 西南面 | 1300 | 1400 | 1350 |
| 13 | 上海市闵行第五中学 | 学校 | 1300 | 西南面 | 2200 | 2300 | 2250 |
| 14 | 闵行中学 | 学校 | 2000 | 西南面 | 1700 | 1800 | 1750 |
| 15 | 上海市闵行区汽轮小学 | 学校 | 1200 | 西南面 | 2600 | 2700 | 2650 |
| 16 | 闵行区中心小学 | 学校 | 1800 | 西南面 | 1900 | 2000 | 1950 |
| 17 | 闵行区丽江小学 | 学校 | 1000 | 西南面 | 3800 | 3900 | 3850 |
| 18 | 合生城邦片区 | 居住区 | 900 | 西面 | 1700 | 1800 | 1750 |
| 19 | 上海交大青年教师之家 | 居住区 | 2800 | 西面 | 1800 | 1900 | 1850 |
| 20 | 闵行区碧江路小学 | 学校 | 1200 | 西面 | 3700 | 3800 | 3850 |
| 21 | 闵行四中 | 学校 | 1500 | 西面 | 3400 | 3500 | 3450 |
| 22 | 夏朵小城片区 | 居住区 | 2000 | 西面 | 3700 | 3800 | 3750 |
| 23 | 绿地银春小区 | 居住区 | 1800 | 西北面 | 1800 | 1820 | 1890 |
| 24 | 复地北桥城小区 | 居住区 | 2200 | 西北面 | 2000 | 2020 | 2090 |
| 25 | 上海交通大学 | 学校 | 40000 | 北面 | 104 | 122 | 211 |
| 26 | 华东师范大学闵行校区 | 学校 | 10000 | 东北面 | 950 | 1100 | 1200 |
| 27 | 华东师范大学第二附属中学 | 学校 | 1500 | 东北面 | 1900 | 2050 | 2150 |
| 28 | 华东师范大学附属紫竹幼儿园 | 学校 | 300 | 东北面 | 2500 | 2650 | 2750 |
| 29 | 华东师范大学附属紫竹小学 | 学校 | 800 | 东北面 | 2450 | 2600 | 2700 |
| 30 | 景东小学 | 学校 | 900 | 东北面 | 2900 | 3050 | 3150 |
| 31 | 友爱实验中学 | 学校 | 1400 | 东北面 | 2500 | 2650 | 2750 |
| 32 | 上海市吴泾中学 | 学校 | 1500 | 东北面 | 3800 | 3950 | 4050 |
| 33 | 吴泾小学 | 学校 | 1200 | 东北面 | 3800 | 3950 | 4050 |
| 34 | 吴泾三小 | 学校 | 1000 | 东北面 | 4300 | 4450 | 4550 |
| 35 | 紫晶南园 | 居住区 | 9000 | 东北面 | 2100 | 2250 | 2350 |
| 36 | 双柏小区 | 居住区 | 3000 | 东北面 | 3950 | 4100 | 4200 |
| 37 | 紫竹半岛居民区 | 居住区 | 3000 | 东北面 | 2400 | 2550 | 2650 |
| 38 | 徐家宅 | 居住区 | 500 | 东北面 | 2550 | 2700 | 2800 |
| 39 | 长江宅 | 居住区 | 1300 | 东北面 | 2300 | 2450 | 2550 |
| 40 | 北路宅 | 居住区 | 700 | 东北面 | 3300 | 3450 | 3550 |
| 41 | 周家宅 | 居住区 | 1000 | 东北面 | 3300 | 3450 | 3550 |

## 项目主要环境影响及其预测评价结果

一、建设施工期

施工期对周围环境质量的影响是短期的、也是多方面的，主要有：装修工程废气和施工期大型运输车辆的汽车尾气等；主要来自装修、设备安装机械及运输车辆；主要是建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等；主要为施工人员产生的生活污水。

施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键。建设单位在同施工单位签订合同时，应以国家和上海市有关施工管理的文件法规为指导，将有关内容作为合同内容明确要求，以控制建设期施工作业对环境的影响。

二、项目营运期

1、大气环境影响评价：大气预测结果表明，氟化物、二氧化氮和二氧化硫小时浓度最大贡献值分别占《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的4.95%、3.51%和3.20%，最大日均浓度贡献值分别占标准的3.79%、3.55%和3.55%。HCl的一次浓度最大值占《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准的3.16%，HCl日平均浓度最大贡献值占标准的2.85%。其余污染物的一次浓度最大贡献值占标率仅在0.06%～0.21%之间；日均浓度贡献值占标率仅在0.06%～0.26%之间。

选取金榜世家和上海交通大学两个敏感点的小时和日均落地浓度与现状值叠加后，各项污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准要求。

根据HJ2.2-2008中推荐的根据A.1估算模式开发的计算模式计算，项目厂界无超标点，无需设置大气环境防护距离；经计算本项目变更后以无组织排放源化学品库划定的卫生防护距离要求没有变化，仍维持原环评中的100 m要求，经过现场踏勘，本项目以化学品库为无组织排放源设置的卫生防护距离仅北边界超出公司厂界，超出部分为东川路，未涉及敏感保护目标，因此可以满足卫生防护距离要求，不涉及环保搬迁。本变更环境影响报告书要求项目卫生防护距离范围内不得建设居民集中居住区、医院、学校等环境敏感点，也不得引入对环境较为敏感的食品、医药、乳制品等企业。

2、地表水环境影响分析：

本项目所产生的废水经清污分流后进废水处理站经处理达相应排放标准及上海市白龙港污水处理厂进水水质要求后通过市政污水管网，纳入上海市白龙港污水处理厂进一步处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标后排入长江。

上海市白龙港污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，同时本项目废水中的有毒有害物质不会对其生化处理正常运行造成影响。由于本项目废水经上海市白龙港污水处理厂处理后排入长江，本项目变更后，由于产品产量的减少，项目废水排放量和污染物排放量均较原环评有所减少，本次变更对地表水影响呈正效应。

3、地下水环境影响分析：本项目通过对重点污染防治区、一般污染防治区、非防渗区（办公、生活区）采取相应的污染预防措施的基础上，项目的建设不会对地下水水质产生影响。同时，项目给水水源未取用地下水，废水的排放去向是经过厂区废水总排放口排入“吴闵污水外排工程”管网，进入上海市白龙港污水处理厂进一步处理后排入长江，故项目排水未与地下水有直接联系。因此，本项目的建设不会对地下水水位产生明显影响。故，本项目的建设对项目所在地地下水不会产生影响。

4、声环境影响评价：根据建设方案，本项目的主要产噪设备为冷冻机组、空压机、真空泵、风机、水泵等。由于公司采取了相应的隔声、减振等降噪措施，将使噪声源的噪声影响大大降低，再加之距离衰减，其厂界噪声贡献值在21.32～48.40dB(A)之间，厂界噪声完全可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；厂界噪声监测点位1~8#的预测值完全可以达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。项目的建设对项目所在区域声学环境影响很小。

5、固体废弃物影响分析：项目废弃物按其毒理性质鉴别分为危险废物和一般废物。危险废弃物全部包装后分类暂存于危废暂存库内，定期由具有资质的单位清运；一般工业固废分类暂存于一般废弃物暂存库内，定期清运。

危险废物暂存库严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求进行设计和建设，设置地沟和围堰，并做好防雨、防腐和防渗“三防”措施。库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。

本项目固体废物去向明确，不会对周围环境产生二次污染。

## 污染物达标排放分析

本项目变更后主要进行6英寸0.5微米集成电路芯片（20K/月）和8英寸0.25微米集成电路芯片（20K/月）的生产。项目产生的主要污染物物包括废水、废气、噪声及固体废物等。

1、废水：项目变更后全厂污水排放量为2806m3/d，其中生产废水2621.9m3/d，生活污水184.1 m3/d。废水主要为生产废水（有机废水、酸碱废水含氟废水、含氨废水、CMP研磨废水、含磷废水、废气洗涤塔排水、local scrubber排水、纯水制备RO浓水、反冲洗水、离子交换再生酸碱废水、冷却塔循环冷却水排水以及工艺设备冷却水排水）和办公生活污水。6英寸芯片及8英寸芯片分别单独建设各自的废水治理设施。

项目产生的有机废水采用“Fenton氧化+絮凝沉淀”的方式进行预处理，然后排入中和处理系统；含氨废水、碱性废气洗涤塔排水经“NaClO折点氧化法”进行预处理后，进入含氟废水处理系统处理；CMP研磨废水、含磷废水、含氟废水、酸性废气洗涤塔排水、local scrubber排水以及含氨废水处理系统排水经含氟废水处理系统“石灰絮凝沉淀法”预处理后，进入中和处理系统；酸碱废水、再生酸碱废水+反冲水排水、外延废气洗涤塔排水均直接进入中和处理系统进行处理。以上废水经厂内自建的废水处理系统处理后，经厂区污水总排口排入“吴闵污水外排工程” 管网，经污水管道进入白龙港污水处理厂进一步处理后，最终排入长江。

生活污水中食堂污水经隔油池隔油后与经化粪池处理后的盥洗污水一起，经厂区污水总排口排入“吴闵污水外排工程” 管网，经污水管道进入白龙港污水处理厂进一步处理后，排入长江。

通过上述处理措施处理后，厂区废水可达到《上海市半导体行业污染物排放标准》（DB 31/374-2006）和《上海市污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/445-2009）要求。

2.地下水  本项目发生泄漏可能造成对地下水水质的影响。项目通过采取分区防渗的措施后（即对生产车间、化学品库、FAB化学品中央供应间、废液回收系统、危废暂存库、废水处理站及废水管道采取重点防渗，对一般废物暂存、动力中心、大宗气体站、成品库房、生产区路面采取一般防渗），项目建设对项目所在地地下水不会产生影响。

3．废气：本项目产生的废气主要有：酸性废气、碱性废气、有机废气、外延废气、工艺尾气以及锅炉烟气五大类。6英寸芯片及8英寸芯片分别单独建设各自的废气治理设施。

其中，酸性废气经碱液喷淋塔处理系统进行处理后，由25m排气筒排放；碱性废气经酸液喷淋塔处理系统进行处理后，由25m排气筒排放；有机废气经活性炭吸附装置进行处理后，由25m排气筒排放；外延废气经外延废气处理塔（过滤+碱液喷淋系统）进行处理后，由25m排气筒排放；工艺尾气采取两级处理措施，在机台尾部采用机台工艺尾气处理塔（local scrubber）处理后再纳入酸性废气处理系统，通过碱液喷淋塔作进一步处理后，由25m排气筒排放；锅炉烟气经20m排气筒直接排放。

通过上述处理措施处理后，酸性废气、碱性废气、有机废气及外延废气中各污染物排放浓度和排放速率均能达到《上海市半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006）中大气污染物排放限值和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准；锅炉烟气污染物排放能满足《上海市锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2007）表1中B区排放限值。

4．噪声：项目变更后，生产设备位于洁净厂房内，声级较小，产噪设备主要为冷冻机组、空压机、真空泵、风机、水泵等动力设备。项目通过将大部分动力设备安装在密闭的动力厂房内；对水泵基础设橡胶隔振垫，水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头；空调设备所有空调器的风机带减振底座，且空调系统均采取消声措施；空压机四周加隔声板等隔声、减振、消声等降噪措施后，项目变更后厂界处噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

5．固体废物：项目固体废物分为一般工业固废及危险废弃物两大类。

其中危险废物的主要处置措施为：硫酸废液、磷酸废液、有机废液（混合有机溶剂）、废弃包装物及废抹布等、酸类空桶、废活性炭、废油水混合物、实验室废液（废水处理系统）以及纯水站废树脂等交由上海洁申实业有限公司统一处置；废水处理站含氟污泥交由上海市固体废物处置中心统一处置；含砷过滤芯由原供应商回收；一般固体废物的主要处置措施为：废靶材由原供应商回收；废包装材料由废品回收商收购；废晶圆片外委处理后用于生产线挡片；办公生活垃圾由环卫部门清运处置。通过上述处理措施处理后，项目固体废物均能得到妥善处置，去向明确合理。

综上所述，本项目产生的废水、废气、噪声排放指标均能达到相应的标准要求，固体废物得到妥善处置，去向明确合理。

## 环境风险分析

### 风险预测结果

本次变更环境影响报告书选择有毒气体中的氨、氯气、磷化氢及砷化氢作为评价因子对项目变更前后的风险进行预测。通过预测可知：

① 本项目变更前后，由于各有毒气体储存规格未发生变化，故在相同气象条件下，半致死浓度范围相同；因变更前后化学品库及有毒气体的储存位置进行了调整，使变更前后其影响区域有所差别。

② 通过对D类稳定度条件及E类稳定度条件下进行风险预测可知，各种有毒气体在E类稳定度下，半致死浓度范围最大。在E类稳定度条件下，除砷化氢泄漏无半致死浓度范围产生外，其余有毒气体均会产生半致死浓度范围，其最大半致死浓度范围分别为：液氯146.8m、液氨为92.8m、磷化氢60.8m。

③ 根据外环境关系图可知，项目变更前后，距项目最近的敏感保护目标均为上海交通大学。由于项目变更后，有毒气体储存点与上海交通大学距离较变更前更近，使在发生风险事故时其产生的半致死浓度范围与上海交通大学距离亦比变更前近，但半致死浓度仍未到上海交通大学范围内。故本项目变更后，在有毒气体泄露风险情况下，上海交通大学范围内的浓度均小于半致死浓度。

### 风险防范措施

#### 工程控制措施

项目分别采取以下五方面的工程控制措施：

1、有毒有害气体工程控制措施

2、危险化学品工程控制措施

3、废水工程控制措施

4、防渗措施

5、化学品及危险废物运输要求

#### 风险管理措施

本项目变更后，运营过程中拟采取以下五方面风险管理措施：

1、易燃气体贮存及使用管理

2、有毒气体贮存及使用管理

3、易燃液体的贮运及使用管理

4、氧化性物质的贮运及使用管理

5、腐蚀性化学品的贮运及使用管理

### 风险应急预案

#### 应急预案体系

项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中相关内容，参照表3-12设置了应急预案体系。

表3-12  风险事故应急预案的主要内容

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

#### 气体泄漏应急处理

本项目使用的气体发生泄漏事故时，应采取以下应急措施：

（1）迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。

（2）切断火源，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。

（3）应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。

（4）由于项目所有腐蚀性气体及可燃性/毒性气体均储存在高压气瓶中，气瓶放在气柜内。一旦发生氯气泄漏，气柜内报警装置报警，同时，通过抽风装置将氯气气柜中废气抽至酸性废气洗涤塔进行处理；若气柜中的其余气体泄露后，则通过抽风装置将气柜中泄露的废气直接排除室外。

（5）漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

（6）吸入人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。

#### 易燃液体、毒害品、腐蚀品泄漏应急处理

易燃液体、毒害品、腐蚀品发生泄漏事故时，应采取以下应急措施：

（1）迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。

（2）切断火源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。

（3）应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。

（4）易燃液体小量泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收；酸性腐蚀品小量泄漏将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗。

（5）易燃液体大量泄漏需构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；酸性腐蚀品大量泄漏采用喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。

（6）用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（7）对皮肤接触人员应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触人员应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。

#### 与上海紫竹科学园区应急预案相结合

公司针对本项目及自身特点，根据消防部门的规定制定相应的应急预案，并将该预案报送上海紫竹科学园区及上海市消防部门备案。园区消防部门会就本项目内部消防设施（包括疏散出口数量及分布）和消防水源，再结合厂区重点防火建筑等情况，制度一个针对本公司的灭火救援预案，在该预案中会明确项目周围的消防部队和可调集的社会力量，以及具体的消防力量部属，明确消防车种、数量、使用水源、灭火路线、社会力量的调集方式等。使得一旦发生火灾，整个区域的灭火力量都可以有效调度，统一采取救援行动，将损失降到最低。

## 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

本项目环保投资额为3066万元人民币，占项目总投资的7.9%。本项目变更后的废水处理方法技术较为先进、处理效率高，系统运行稳定，废水处理设施合理可行；废气、噪声治理方案采用的都是一些通用、成熟和有效的方法；固体废物去向明确，能得到妥善处置；故环保措施在经济技术上可行。只要严格落实所制定的上述各项治理措施，按照上述各项处理工艺和条件进行处理的情况下，本项目的各类污染物完全能够达标排放，达到较好的治理效果。

## 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

本变更项目环境影响经济损益分析结果表明：本项目的环保投资将创造出可观的经济效益，项目市场前景好，并有较好的赢利能力，又可大大缓解当地就业压力，从社会经济角度看，本项目的建设是可行的。公司采取的环保措施能够取得很好的治理效果，能很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得较大的环境效益。故本项目其社会、环境、经济效益较为显著。

## 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

### 环境监测计划

为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本变更环境影响报告书对建设项目实施环境监测建议。

对公司环境监测计划建议见表3-13。

表3-13  环境监测计划建议

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 6英寸生产线酸碱废气洗涤塔排口 | 1 | 总砷 | 4次/年 |
|  | 8英寸生产线酸碱废气洗涤塔排口 | 1 | 总砷 | 4次/年 |
|  | 生产废水处理 设施排口 | 1 | pH、流量、COD | 在线监测 |
|  |  |  | 氟化物、磷酸盐、氨氮、SS、BOD5 | 4次/年 |
|  | 生活污水处理 设施排口 | 1 | pH、流量、COD、磷酸盐、氨氮、SS、BOD5、动植物油 | 4次/年 |
| 地下水 | 地下水潜水层上游 | 1 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、阴离子合成洗涤剂、砷、氟化物、氨氮 | 2次/年 （丰/枯水期各1次） |
|  | 地下水潜水层下游 | 1 |  |  |
|  | 地下水潜水层下游 | 1 |  |  |
| 废气 | 酸性废气排气筒 | 4 | 硫酸雾、氟化物、氯化氢、氮氧化物、氯气 | 4次/年 |
|  | 碱性废气排气筒 | 2 | 氨 | 4次/年 |
|  | 有机废气排气筒 | 2 | 非甲烷总烃、TVOC | 4次/年 |
|  | 外延废气排气筒 | 6 | 氯化氢、颗粒物 | 4次/年 |
| 噪声 | 厂界外1米 | 4 | LAeq | 1次/季 |

公司环境管理机构应将监测结果整理存档，并按规定编制表格或报告，报送当地环保主管部门和有关行政主管部门。

### 环境管理规章制度

建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，公司现有项目已建立的环境管理制度主要有：

1、环境管理岗位责任制；

2、环保设施运行和管理制度；

3、环境污染物排放和监测制度；

4、原材料的管理和使用、节约制度；

5、环境污染事故应急和处理制度；

6、生产环境管理制度；

7、厂区绿化和管理制度。

# 公众参与

## 公众参与调查

### 调查目的

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局2006年2月14日，环发2006【28号】）相关内容，本项目属于应当编制变更环境影响报告书的建设项目，需要开展公众参与活动。

本次公众参与调查本着公开、平等、广泛和便利的原则，让拟建厂址周围地区的民众对本项目建设的情况有所了解，征询他们的意见、要求和愿望，使该项目能得到公众认可，取得公众的理解和支持。

### 调查方法

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关要求，再结合本项目的实际情况，调查方法采取网上公示及发放调查问卷相结合的形式。具体程序为：

（1）2012年7月13日至2012年7月26日，在上海紫竹高新技术产业开发区网站进行第一次公示(网址：http://www.zizhupark.com，公示截图见附图)，告知上海新进芯微电子有限公司委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司开展上海新进芯微电子有限公司功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目的变更环境影响评价工作；第一次网上公示截图见附图2-1。

（2）2012年8月27日至2012年9月7日，在上海紫竹高新技术产业开发区网站进行第二次公示公示（网址：http://www.zizhupark.com），公告本报告书简本，介绍项目污染物排放量及治理措施等情况，以了解当地居民对项目的看法。第二次网上公示截图见附图2-2。

两次公示期间，建设单位和环评单位均没有收到公众的反馈意见；

（3）2012年9月10日～2012年9月11日两天建设单位进行了公众问卷调查，到项目周边了解当地居民及周边单位对本项目的看法。

公众参与调查问卷样表见下表：

表4-1-1  上海新进芯微电子有限公司

功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目

变更环境影响评价公众参与调查表（个人）

| 项目名称 | 上海新进芯微电子有限公司功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目 |
| --- | --- |
| 项目简介：上海新进芯微电子有限公司位于上海紫竹科学园区紫星路1600号，项目变更后主要从事6英寸及8英寸芯片制造，项目建设后可形成8英寸芯片2万片/月和6英寸芯片2万片/月的产能。 项目主要环境问题：废水主要有生产过程产生的有机废水、酸碱废水、含氟废水、含氨废水、CMP研磨废水、含磷废水、废气洗涤塔及机台工艺尾气处理塔（local scrubber）排水、纯水制备废水和冷却塔循环水排水等；废气包括项目生产过程产生的酸性废气、碱性废气、有机废气、外延废气和工艺尾气等；项目生产设备运行会产生一定噪声；固废主要为硫酸废液、磷酸废液、有机废液、废弃包装物及废抹布、酸类空桶、废活性炭、废油水混合物、实验室废液、纯水站废树脂、废水处理污泥、废靶材、废晶圆片、废包装材料和生活垃圾等。 公司将环保、健康、安全放在经营的首位。项目自建生产废水处理站，将生产废水处理达到相关标准后，排入白龙港污水处理厂进一步处理；同时项目采取地下水分区防渗措施，确保项目建设对项目所在地地下水不会产生影响；废气分别经碱液喷淋塔、酸液喷淋塔、活性炭吸附装置、外延废气处理塔、工艺尾气处理塔（local scrubber）+碱液喷淋塔处理后，经各系统排气筒排放，可达到相关标准要求；项目采用隔声、减振等措施有效控制项目运行噪声；项目产生固体废物去向明确，无二次污染。通过上述处理措施，可有效控制项目环境影响。 本表是对本项目环境保护公众参与，征询民众意见的调查表，请您们按照自己的意愿填写，谢谢！ |
| 姓 名 |  | 性别： | □男 □女 |
| 联系方式 |  |
| 年 龄 | □20岁以下 □20-30岁 □30-40岁 □40-50岁 □50-60岁 □60岁以上 |
| 居住/工作地 |  |
| 文化程度 | □大学以上 □大专 □中学 □小学 |
| 职 业 | □工人 □农民 □学生 □机关干部 □教师 □个体经营 □商界 □其它 |
| 1 | 您是否听说过本项目？ |
|  | □听说过 □没有听说过 |
| 2 | 您对您所在地的环境质量现状感觉： |
|  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 3 | 您认为项目所在地的主要环境问题及来源是？ |
|  | □大气污染 □地表水污染 □地下水污染 □噪声 □生态破坏 □其它 |
| 4 | 项目所在区域目前已有的工程项目是否已经对您造成了不利影响？ |
|  | □是 □没有影响 |
| 5 | 您认为该项目的建设对本地整个区域范围内环境（可能）的影响是： |
|  | □空气污染加剧 □地表水水污染加剧 □噪声污染增强 □生态破坏 □不会造成不利影响 |
| 6 | 您认为该项目的建设对本地区社会经济（可能）的影响是： |
|  | □促进经济发展 □就业增加 □个人收入增加 □其它 |
| 7 | 您对该项目建设中最关注的问题是: |
|  | □环境保护 □就业机会 □收入增加 |
| 8 | 您对该项目在当地建设是同意还是反对？ |
|  | □完全支持 □无所谓 □反对(请在第10项中注明反对理由，若您选择反对本项目，而未填写反对理由，本调查将视为无效调查样本！) |
| 9 | 您对项目所在区域目前的状况有什么意见(主要是环境保护方面的意见)？其他亦可。 |
| 10 | 您对本项目的环境保护工作有什么建议和要求？ |

表4-1-2  上海新进芯微电子有限公司

功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目

变更环境影响评价公众参与调查表（团体）

| 项目名称 | 上海新进芯微电子有限公司功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目 |
| --- | --- |
| 项目简介：上海新进芯微电子有限公司位于上海紫竹科学园区紫星路1600号，项目变更后主要从事6英寸及8英寸芯片制造，项目建设后可形成8英寸芯片2万片/月和6英寸芯片2万片/月的产能。 项目主要环境问题：废水主要有生产过程产生的有机废水、酸碱废水、含氟废水、含氨废水、CMP研磨废水、含磷废水、废气洗涤塔及机台工艺尾气处理塔（local scrubber）排水、纯水制备废水和冷却塔循环水排水等；废气包括项目生产过程产生的酸性废气、碱性废气、有机废气、外延废气和工艺尾气等；项目生产设备运行会产生一定噪声；固废主要为硫酸废液、磷酸废液、有机废液、废弃包装物及废抹布、酸类空桶、废活性炭、废油水混合物、实验室废液、纯水站废树脂、废水处理污泥、废靶材、废晶圆片、废包装材料和生活垃圾等。 公司将环保、健康、安全放在经营的首位。项目自建生产废水处理站，将生产废水处理达到相关标准后，排入白龙港污水处理厂进一步处理；同时项目采取地下水分区防渗措施，确保项目建设对项目所在地地下水不会产生影响；废气分别经碱液喷淋塔、酸液喷淋塔、活性炭吸附装置、外延废气处理塔、工艺尾气处理塔（local scrubber）+碱液喷淋塔处理后，经各系统排气筒排放，可达到相关标准要求；项目采用隔声、减振等措施有效控制项目运行噪声；项目产生固体废物去向明确，无二次污染。通过上述处理措施，可有效控制项目环境影响。 本表是对本项目环境保护公众参与，征询贵公司意见的调查表，请按照贵公司的意愿填写，谢谢！ |
| 单位名称 |  |
| 地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 1 | 贵单位是否听说过本项目？ |
|  | □听说过 □没有听说过 |
| 2 | 贵单位对目前所在地的环境质量现状感觉： |
|  | □满意 □基本满意 □不满意 |
| 3 | 贵单位认为项目所在地的主要环境问题及来源是？ |
|  | □大气污染 □地表水污染 □地下水污染 □噪声 □生态破坏 □其它 |
| 4 | 项目所在区域目前已有的工程项目是否已经对贵单位造成了不利影响？ |
|  | □是 □没有影响 |
| 5 | 贵单位认为该项目的建设对本地整个区域范围内环境（可能）的影响是： |
|  | □空气污染加剧 □地表水水污染加剧 □噪声污染增强 □生态破坏 □不会造成不利影响 |
| 6 | 贵单位认为该项目的建设对本地区社会经济（可能）的影响是： |
|  | □促进经济发展 □就业增加 □个人收入增加 □其它 |
| 7 | 贵单位对该项目建设中最关注的问题是: |
|  | □环境保护 □区域经济发展 □带动上下游产业链 |
| 8 | 贵单位对该项目在当地建设是同意还是反对？ |
|  | □完全支持 □无所谓 □反对(请在第10项中注明反对理由，若贵单位选择反对本项目，而未填写反对理由，本调查将视为无效调查样本！) |
| 9 | 贵单位对项目所在区域目前的状况有什么意见(主要是环境保护方面的意见)？其他亦可。 |
| 10 | 贵单位对本项目的环境保护工作有什么建议和要求？ |

### 调查对象

项目调查对象包括项目所在区域周围的民众及团体。民众包括当地的社会各界的代表，如：农民、工人、学生、机关干部、个体经营、科教文卫等各个行业。从小孩到老人，从农民到机关干部，各个行业，各个年龄层、文化层的群众，团体主要针对项目南面的可口可乐研发中心。

本次调查主要针对项目附近的关注区域。本次被调查个人基本情况见4-2-1，被调查的团体基本情况见表4-2-2

4-2-1  公众调查个人情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 居住/工作地 | 态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨艳春 | 男 | 021-3420**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 2 | 张帆 | 女 | 021-3420**** | 上海交通大学 | 无所谓 |
| 3 | 马澄斌 | 男 | 021-3420**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 4 | 李冕 | 男 | ****@sjtu.edu.cn | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 5 | 刘燕吉 | 女 | ****@sjtu.edu.cn | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 6 | 韩健 | 男 | 1381815**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 7 | 李霞 | 女 | 1358576**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 8 | 谢兵威 | — | 1592150**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 9 | 顾霄琳 | 女 | — | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 10 | 杜亮 | 男 | 021-5474**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 11 | 黄盖 | 男 | 021-5478**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 12 | 王子二 | 男 | 1380470**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 13 | 孙征昊 | 男 | ****@ sjtu.edu.cn | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 14 | 周时雨 | — | 1592150**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 15 | 李丽霖 | 男 | — | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 16 | 袁昊天 | 男 | 1561868**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 17 | 钱欢 | 男 | 021-3420**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 18 | 王嘉 | 男 | 1521678**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 19 | 豆南成 | 男 | 1376126**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 20 | 周勇 | 男 | 1521678**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 21 | 王嘉 | 男 | 1391775**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 22 | 王旭东 | 男 | 1369788**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 23 | 董永坤 | 男 | 1596547**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 24 | 卢翟安 | 男 | 1880196**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 25 | 肖已达 | 男 | 1348282**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 26 | 李洪设 | 男 | 1881755**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 27 | 杨森森 | 男 | 1500060**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 28 | 谢一峰 | 男 | 021-5474**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 29 | 吕历红 | 男 | 021-3420**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 30 | 梁为 | 男 | 021-3420**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 31 | 程长明 | 男 | 1521671**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 32 | 陈裴 | 女 | 1881755**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 33 | 刘著 | 男 | 021-2302**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 34 | 吴庞 | 男 | 1521670**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 35 | 蒙奂吉 | 男 | — | 东川路800号 | 完全支持 |
| 36 | 陈迪 | 男 | 1521670**** | 东川路800号 | 完全支持 |
| 37 | 宋阳 | 男 | 1861680**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 38 | 林峤岳 | 男 | 1500031**** | 上海交通大学 | 完全支持 |
| 39 | 仝梦 | 女 | 1880196**** | 东川路500号 | 完全支持 |
| 40 | 金纯山 | 男 | 1356571**** | 东川路800号 | 无所谓 |
| 41 | 张婷 | 女 | 1880196**** | 东川路800号 | 无所谓 |
| 42 | 王羽 | — | 021-6435**** | 闵行区沧源路770弄50号602 | 完全支持 |
| 43 | 顾品芳 | 男 | 021-5471**** | 闵行区沧源路770弄27号501 | 完全支持 |
| 44 | 金惠珍 | 女 | 1391103**** | 闵行区沧源路770弄92号101 | 完全支持 |
| 45 | 姜美娟 | 女 | 1302378**** | 闵行区沧源路770弄107室 | 完全支持 |
| 46 | 溪丽红 | 女 | — | 闵行区沧源路770弄124号501 | 完全支持 |
| 47 | 郑挺 | 男 | 1377724**** | 金榜世家 | 完全支持 |
| 48 | 陈红丽 | 女 | 1362175**** | 金榜世家 | 完全支持 |
| 49 | 李憧旺 | 男 | 1365165**** | 金榜世家 | 完全支持 |
| 50 | 李强 | 男 | 1365171**** | 金榜世家 | 无所谓 |
| 51 | 吴杰群 | 男 | 1588002**** | 东川路811弄82楼5#501 | 完全支持 |
| 52 | 王强 | 男 | — | 金榜世家 | 完全支持 |
| 53 | 凤火珍 | — | 021-3429**** | 东川路811弄90-502 | 完全支持 |
| 54 | 孙贇 | 男 | 1376177**** | 东川路811弄60号501室 | 完全支持 |
| 55 | 杨雄锋 | 男 | 021-6616**** | 东川路811弄104-601 | 完全支持 |
| 56 | 程知鹏 | 男 | 1356458**** | 金榜世家 | 完全支持 |
| 57 | 凌玮杰 | 男 | 1322242**** | 金榜世家 | 无所谓 |
| 58 | 鲁镝 | 男 | 1316705**** | 金榜世家 | 完全支持 |
| 59 | 朱殑华 | 女 | 021-5474**** | 沧源路655弄3号401 | 无所谓 |
| 60 | 陈永丽 | — | 021-5474**** | 沧源路655弄11号201 | 完全支持 |
| 61 | 何敏 | 女 | — | 沧源路655弄3号 | 完全支持 |
| 62 | 蔡军 | 男 | 13310166**** | 东川路865弄35号102好第坊 | 完全支持 |
| 63 | 宋凤妹 | 女 | 021-5474**** | 东川路865弄39号402好第坊 | 完全支持 |
| 64 | 吴孙科 | 男 | 1381857**** | 东川路好第坊865弄30号102 | 完全支持 |
| 65 | 涪玲华 | 女 | 1337022**** | 闵行区沧源路755/51/101 | 完全支持 |
| 66 | 陈富芙 | 男 | 021-5474**** | 闵行区沧源路755弄77号501 | 完全支持 |
| 67 | 赵晓霞 | 女 | 1861656**** | 闵行区沧源路755弄1号601 | 无所谓 |
| 68 | 蒋志杨 | 男 | — | 闵行区沧源路755弄 | 完全支持 |
| 69 | 芳翠娟 | 女 | 021-5471**** | 沧源路755弄401 | 完全支持 |
| 70 | 徐李平 | 男 | 021-5470**** | 沧源路755弄114号301室 | 完全支持 |
| 71 | 华月强 | 男 | 021-6435**** | 沧源路755弄116号302 | 完全支持 |
| 72 | 徐伯君 | 男 | 021-6435**** | 沧源路755弄8号301室 | 无所谓 |
| 73 | 王银才 | — | 021-5474**** | 沧源路755弄79号402 | 完全支持 |
| 74 | 李爱华 | 女 | 156178**** | 沧源路755弄3号202 | 无所谓 |
| 75 | 孙万苻 | — | 021-5470**** | 沧源路755弄101号302 | 无所谓 |
| 76 | 蒋静 | 女 | 1891187**** | 沧源路755弄3号202 | 完全支持 |
| 77 | 单邓英 | — | 1316273**** | 沧源路755弄43号102室 | 完全支持 |
| 78 | 郭培荣 | 男 | 1330193**** | 沧源路755弄36号401室 | 无所谓 |
| 79 | 牛少辉 | 女 | 1350164**** | 北欧丽景 | 完全支持 |
| 80 | 刁网官 | 男 | 1391845**** | 北欧丽景 | 无所谓 |
| 81 | 何春华 | 女 | — | 北欧丽景 | 完全支持 |
| 82 | 黄河 | 男 | 1376173**** | 京浦花园 | 完全支持 |
| 83 | 陆凤娟 | 女 | 021-5424**** | 沧源路755弄62号501 | 完全支持 |
| 84 | 王佩芳 | 女 | 1361186**** | 京浦花园 | 完全支持 |
| 85 | 孙丽海 | — | 021-5471**** | 京浦花园 | 完全支持 |
| 86 | 陆美娟 | 女 | 021-5474**** | 京浦花园 | 完全支持 |
| 87 | 黄大海 | 男 | 1381756**** | 京浦花园 | 完全支持 |
| 88 | 孙朴海 | — | 021-5470**** | 三明花园 | 完全支持 |
| 89 | 林凤 | — | 1367190**** | 三明花园 | 完全支持 |
| 90 | 项明花 | 女 | 021-5470**** | 三明花园 | 完全支持 |
| 91 | 华明杨 | 男 | 021-6435**** | 三明花园 | 完全支持 |
| 92 | 杨吉林 | 男 | 021-5470**** | 三明花园 | 完全支持 |
| 93 | 夏龙娟 | 女 | — | 三明花园 | 完全支持 |
| 94 | 宋磊 | 男 | 1592179**** | 上海 | 完全支持 |
| 95 | 施明泉 | 男 | 021-6435**** | 名航区德宏路2153号 | 完全支持 |
| 96 | 吴金瑜 | 男 | 021-6435**** | 上海 | 完全支持 |
| 97 | 胡国欢 | 男 | 021-6435**** | — | 完全支持 |
| 98 | 胡晓丽 | 女 | 1356422**** | 名航区德宏路2188号 | 无所谓 |
| 99 | 黄梦婕 | 女 | 1376466**** | 华东师范大学附属紫竹幼儿园 | 完全支持 |
| 100 | 沈明林 | 女 | 1356444**** | — | 无所谓 |
| 101 | 曾玉敏 | 女 | 1363665**** | 吴泾镇龙吴路5599弄110号401室 | 完全支持 |
| 102 | 高晓妹 | 女 | 1352477**** | 龙吴路5688弄 | 完全支持 |
| 103 | 范庆磊 | 男 | 1521671**** | 闵行区紫龙路585号 | 完全支持 |
| 104 | 张计蕾 | 女 | 1360160**** | 华东师范大学附属紫竹小学 | 完全支持 |
| 105 | 严律成 | 男 | 1362166**** | 华东师范大学附属紫竹小学 | 完全支持 |
| 106 | 翁春花 | 女 | 1350188**** | 华东师范大学附属紫竹小学 | 完全支持 |
| 107 | 魏婧妹 | 女 | 1512104**** | 闵行区吴泾紫凤路198号 | 完全支持 |
| 108 | 郭红清 | 女 | 1352464**** | 闵行区吴泾镇紫凤路198号 | 完全支持 |

备注：“—”为问卷被中调查人员漏填。

4-2-2   公众调查团体情况一览表

| 序号 | 团体名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可口可乐（中国） 饮料有限公司 | 上海市闵行区紫月路1188号 | 沈和尧 | 1890181**** | 完全支持 |

## 调查结果统计

本次调查结果：发放的110份问卷收回收109份有效问卷，回收率为99%。回收的108份个人调查表中94人完全支持，14人无所谓，无人反对；回收的1份团体调查意见中亦对本项目完全支持。

### 参与调查人员的基本情况

接受本次公众参与调查个人的基本情况统计见表4-3。

表4-3    接受调查人员基本情况统计表

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 性 别 | 男 | 女 | 合计 |
| 人 数 | 62 | 35 | 97 |
| 百分比 | 64% | 36% | 100% |
| 年 龄 | 20岁以下 | 20-30岁 | 30-40岁 | 40-50岁 | 50-60岁 | 60岁以上 | 合计 |
| 人 数 | 3 | 48 | 20 | 16 | 8 | 8 | 103 |
| 百分比 | 3% | 47% | 19% | 16% | 8% | 8% | 100% |
| 文化程度 | 大学以上 | 大专 | 中学 | 小学 | 合计 |
| 人 数 | 63 | 17 | 11 | 7 | 98 |
| 百分比 | 64% | 17% | 11% | 7% | 100% |
| 职 业 | 工人 | 农民 | 学生 | 机关干部 | 教师 | 个体经营 | 商界 | 其它 | 合计 |
| 人 数 | 22 | 1 | 35 | 0 | 22 | 4 | 0 | 24 | 108 |
| 百分比 | 20% | 1% | 32% | 0% | 20% | 4% | 0% | 22% | 100% |

备注：性别合计97人，年龄合计103人，文化程度合计98人，原因为回收的问卷中部分被调查人员漏答

从以上参加调查的人员的基本情况中可见：

1、接受调查的人员中较多的人群是工人、学生和教师，其比例分别占调查人数的20%、32%和20%，其代表了建设项目周围的最主要人群，代表了该地区大多数居民及当地政府的对本项目的态度。

2、在调查的人群中，大学以上学历有63人，占调查总人数的64%。这部分人群发表的意见和看法，也能够较客观地体现该地区居民的意见和愿望。

3、从年龄结构上分析：在接受调查的108人中，从20岁左右的青年人到60岁的老人都参与了。主要集中在20～50岁，共84人（占总调查人数的82%），主要是建设项目附近的居民。

通过上述3点分析，本次调查的人群有重点有针对性，随机性较高，对周围居民的各个年龄层次、文化程度、各个行业都涉及到了，本次调查能真实的反映当地居民对本项目的看法。

由于项目地处工业区内，项目南面的可口可乐研发中心为本项目的敏感保护目标，故本次调查的团体主要是项目南面的可口可乐研发中心，本次调查能真实的反映项目南面的可口可乐研发中心对本项目的看法。

### 对本项目建设的意见统计

一、调查结果统计

对本项目意见民众调查统计见表4-4-1，团体调查统计见表4-4-2。

表4-4-1  个人调查问卷意见统计表

| 问题1 | 您是否听说过在本项目？ |
| --- | --- |
| 选项 | 听说过 | 没听说过 | 合计 |
| 人数 | 24 | 82 | 106 |
| 百分比 | 24% | 76% | 100% |
| 问题2 | 您对您所在地的环境质量现状感觉？ |  |
| 选项 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 合计 |
| 人数 | 33 | 65 | 10 | 108 |
| 百分比 | 31% | 60% | 9% | 100% |
| 问题3 | 您认为项目所在地的主要环境问题及来源是？ |  |
| 选项 | 大气污染 | 地表水 污染 | 地下水 污染 | 噪声 | 生态 破坏 | 其它 | 合计 |
| 人数 | 45 | 28 | 8 | 10 | 11 | 35 | 137 |
| 百分比 | 33% | 20% | 6% | 7% | 8% | 26% | 100% |
| 问题4 | 目前已有的工程项目是否已经对您造成了不利影响？ |  |
| 选项 | 是 | 没有影响 | 合计 |
| 人数 | 20 | 88 | 108 |
| 百分比 | 19% | 81% | 100% |
| 问题5 | 您认为本项目的建设对本地整个区域范围内环境（可能）的影响是？ |  |
| 选项 | 空气污染加剧 | 地表水水 污染加剧 | 噪声污染 增强 | 生态破坏 | 不会造成 不利影响 | 合计 |
| 人数 | 19 | 25 | 9 | 7 | 60 | 120 |
| 百分比 | 16% | 21% | 8% | 6% | 50% | 100% |
| 问题6 | 您认为该项目的建设的对本地区社会经济（可能）的影响是？ |  |
| 选项 | 促进经济发展 | 就业增加 | 个人收入增加 | 其它 | 合计 |
| 人数 | 49 | 71 | 25 | 8 | 153 |
| 百分比 | 32% | 46% | 16% | 5% | 100% |
| 问题7 | 您对该项目建设中最关注的问题是？ |  |
| 选项 | 环境保护 | 就业机会 | 收入增加 | 合计 |
| 人数 | 73 | 49 | 28 | 150 |
| 百分比 | 49% | 33% | 19% | 100% |
| 问题8 | 您对该项目在当地建设是同意还是反对？ |  |
| 选项 | 完全支持 | 无所谓 | 反对 | 合计 |
| 人数 | 94 | 14 | 0 | 108 |
| 百分比 | 87% | 13% | 0% | 100% |

备注：1、问题1调查人数为106人的原因为回收的问卷中部分被调查人员漏答

2、问题3、5、6、7为多项选择

表4-4-2   团体（可口可乐（中国）饮料有限公司）调查问卷意见统计表

| 1 | 贵单位是否听说过本项目？ |
| --- | --- |
|  | (听说过 □没有听说过 |
| 2 | 贵单位对目前所在地的环境质量现状感觉： |
|  | (满意 □基本满意 □不满意 |
| 3 | 贵单位认为项目所在地的主要环境问题及来源是？ |
|  | □大气污染 □地表水污染 □地下水污染 □噪声 □生态破坏 (其它 |
| 4 | 项目所在区域目前已有的工程项目是否已经对贵单位造成了不利影响？ |
|  | □是 (没有影响 |
| 5 | 贵单位认为该项目的建设对本地整个区域范围内环境（可能）的影响是： |
|  | □空气污染加剧 □地表水水污染加剧 □噪声污染增强 □生态破坏 (不会造成不利影响 |
| 6 | 贵单位认为该项目的建设对本地区社会经济（可能）的影响是： |
|  | (促进经济发展 (就业增加 □个人收入增加 □其它 |
| 7 | 贵单位对该项目建设中最关注的问题是: |
|  | (环境保护 □区域经济发展 □带动上下游产业链 |
| 8 | 贵单位对该项目在当地建设是同意还是反对？ |
|  | (完全支持 □无所谓 □反对 |

二、调查结果分析

1、是否了解本项目（问题1）

被调查公众中知道本项目的相对较少，为23%，但通过在调查过程中向被调查者及周围公众介绍本项目相关情况后，使更多的人了解了本项目的相关情况。

2、对当地环境现状的调查(问题2～问题3)

在接受调查的公众中，31%都对项目所在地环境质量满意，60%都对项目所在地环境质量基本满意，而团体调查中显示可口可乐（中国）饮料有限公司对本项目所在的环境质量满意，说明项目所在地目前环境质量良好。对于影响环境因素，在接接受调查的个人中，33%认为大气污染对环境影响最大，20%认为地表水污染对环境影响最大，7%认为噪声污染对环境影响最大，6%认为地下水污染对环境影响最大，8%认为生态破坏对环境影响最大，26%认为是其它因素；而团体调查中则显示，可口可乐（中国）饮料有限公司认为是其它因素影响。

3、对目前已有项目的看法（问题4）

在被调查的个人，81%认为目前已有的项目对自已没有影响，而团体也认为已有的项目对自己没有影响。

4、对本项目的看法(问题5～问题7)

在被调查的个人中，16%认为会加剧空气污染，21%认为会使地表水污染加剧，8%认为会使噪声污染增强，6%认为会造成生态破坏，50%认为本项目不会对该地区带来任何不利影响；而团体调查中则显示，可口可乐（中国）饮料有限公司认为本项目不会对该地区带来任何不利影响。当问到对地方经济的影响时，被调查的个人中，32%认为会促进经济发展，46%认为会增加就业，16%,认为会增加收入，5%认为会有其他的影响；而团体调查中则显示，可口可乐（中国）饮料有限公司认为会促进经济发展和增加就业。

5、对本项目的态度（问题8）

在被调查的个人中，87%都对本项目完全支持，13%无所谓。无人反对本项目的建设，而被调查的团体可口可乐（中国）饮料有限公司亦完全支持本项目的建设。

### 调查意见分析

在108份个人问卷和1份团体问卷中，有19人提出了建议和意见。经过归纳有如下几点：

大部分提出意见的居民在支持项目建设的同时，比较关注环境问题。希望企业控制废气的排放，注重环境和人居环境的保护，做好污染物的治理工作，做到达标排放，走可持续发展的道路。希望当地环境能越来越好。

### 结论

本次公众参与采取了网上公示及发放问卷调查表两种方式进行。网上公示期间建设单位和环评单位均没有收到公众的反馈意见；项目回收的108份个人问卷及1份团体问卷调查中，被调查的108位民众中，87%都对本项目完全支持，13%无所谓，无人反对本项目的建设，而被调查的1个团体（可口可乐（中国）饮料有限公司）亦完全支持本项目的建设。

总体而言，本变更项目的建设得到了公众的理解和支持。

### 小结

#### 公开环境信息的次数、内容、方式

公开环境信息次数：项目公开环境信息的次数为3次，分别为2次网上公示及1次发放调查问卷。

公开环境信息内容：

第一次网上公示：告知上海新进芯微电子有限公司委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司开展上海新进芯微电子有限公司功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目的变更环境影响评价工作；

第二次网上公示：告本报告书简本，介绍项目污染物排放量及治理措施等情况，以了解当地居民对项目的看法；

问卷调查：对项目基本情况进行介绍，列出项目的主要环境问题及拟采取的污染物治理措施，以了解当地居民对项目的看法。

公开环境信息方式：调查方法采取网上公示及发放调查问卷相结合的方式。

第一次网上公示：2012年7月13日至2012年7月26日，在上海紫竹高新技术产业开发区网站进行第一次公示(网址：http://www.zizhupark.com)；

第二次网上公示：2012年8月27日至2012年9月7日，在上海紫竹高新技术产业开发区网站进行第二次公示公示（网址：http://www.zizhupark.com）；

问卷调查：2012年9月10日～2012年9月11日两天建设单位进行了公众问卷调查，到项目周边了解当地居民及周边单位对本项目的看法。

#### 征求公众意见的范围、次数、形式

征求公众意见的范围：项目调查对象包括项目所在区域周围的民众及团体。民众主要包括上海交通大学、金榜世家、北欧丽景、京浦花园、三明花园、华东师范大学附属紫竹幼儿园、华东师范大学附属紫竹小学等项目周边民众，其中包括了农民、工人、学生、个体经营、科教文卫等各个行业，从小孩到老人，从农民到机关干部，各个行业，各个年龄层、文化层的群众；团体主要针对项目南面的可口可乐研发中心。

征求公众意见的次数：项目公开环境信息的次数为3次，分别为2次网上公示及1次发放调查问卷

征求公众意见的形式：采取网上公示及发放调查问卷相结合的方式。

#### 公众参与的组织形式

公众参与的组织形式：采取网上公示及发放调查问卷相结合的方式。

#### 公众意见归纳分析

在108份个人问卷和1份团体问卷中，有19人提出了建议和意见。经过归纳有如下几点：

大部分提出意见的居民在支持项目建设的同时，比较关注环境问题。希望企业控制废气的排放，注重环境和人居环境的保护，做好污染物的治理工作，做到达标排放，走可持续发展的道路。希望当地环境能越来越好。

#### 从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结

合法性：根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局2006年2月14日，环发2006【28号】）相关规定，公开本项目环境影响评价有关信息，征求公众意见。

有效性：《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局2006年2月14日，环发2006【28号】）相关要求，本项目网上第一次公示及第二次公示时间均为10个工作日，且两次网上公示期间间隔10个工作日，同时项目公开的有关信息在整个征求公众意见的期限之内均处于公开状态。

代表性：本次公众参与调查主要针对项目周边受影响人群及单位进行，调查对象包括了社会各个年龄层、文化层、各个行业的人员和社会团体，具有一定的广泛性和代表性。

真实性：2012年9月10日～2012年9月11日两天上海新进芯微电子有限公司相关人员对项目周边公众进行了走访调查。同时根据上海新进芯微电子有限公司出具的《关于公众参与真实性的说明》可知，其对公众参与调查表的数据真实有效性负责。

综上所述，本次公众参与按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局2006年2月14日，环发2006【28号】）相关要求，调查项目周边受影响人群及单位进行，调查对象包括了社会各个年龄层、文化层、各个行业的人员和社会团体，符合相关法律要求，调查数据有效、真实，调查对象具有代表性。

公众参与采取了网上公示及发放问卷调查表两种方式进行。网上公示期间建设单位和环评单位均没有收到公众的反馈意见；项目回收的108份个人问卷及1份团体问卷调查中，被调查的108位民众中，87%都对本项目完全支持，13%无所谓，无人反对本项目的建设，而被调查的1个团体（可口可乐（中国）饮料有限公司）亦完全支持本项目的建设。

总体而言，本变更项目的建设得到了公众的理解和支持

# 环境影响评价结论

上海新进芯微电子有限公司功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目变更后，仍符合国家当前产业政策；项目位于上海紫竹科学园区内，与该地区发展规划一致。项目清洁生产水平与国内同类型企业处于同一水平，项目变更后采用的各种污染防治措施可行，对区域环境质量影响较小，变更项目不需新增总量控制指标，风险在可接受范围内。在贯彻落实本变更环境影响报告书提出的各项环境保护措施前提下，上海新进芯微电子有限公司功率、模拟和数模混合集成电路设计、研发、生产项目变更是可行的。

# 联系方式

(1)建设单位

项目单位：上海新进芯微电子有限公司

联 系 人：赵先生

联系电话：021-24162266-3101

电子邮件：hjzhao@bcdsemi.com

(2)评价单位

评价机构名称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（证书编号：国环评证甲字第3209号）

单位地址：成都市双林路251号

联系人：雷小姐

联系电话：028-84372118

电子邮件：leil@edri.cn

# Text boxes

注：1、     表示本项目仅6英寸芯片生产有该工序，8英寸芯片生产不存在该工序。

扩 散

刻 蚀

（干法、湿法）

化学机械抛光（CMP）

去 胶

溅 射

附图1  项目变更后评价范围图

工艺流程

包装入库

电学测试

CVD沉积（含外延）

离子注入

光刻

(涂胶、曝光、显影)

)

硅片

热氧化

硅片清洗

图1–1   集成电路芯片典型生产工艺流程图

附图2-2   第二次网上公示截图

附图2-1   第一次网上公示截图